Brytningsindeksen for Vann

Hensikt: 	Måle brytningsindeksen for vann.

Utstyr:  	Begerglass, vann, linjal, mynt.

Utførelse: 	Vi fylte begerglasset med vann og la en mynt på bunnen i ved den bortre veggen. Så fant vi det punktet der øyet kunne se mynten over begerglasskanten for første gang, og målte strekningene som er vist på tegningen. Så regnet vi ut innfallsvinkelen og bryningsvinkelen ved tangens. Dermed kunne vi regne ut bryningsindeksen for vann ved brytningsloven.

Resultater:

tan (i = ( (i = 39(,  tan (b = ( (b = 50(

nv = ( nv = 1,2

Konklusjon: 	Vi kan finne brytningsindeksen for vann ved å foreta et lite forsøk og regne litt. Eventuelle feilkilder kan være: Erlings syn, overflatehinna, unøyaktige målinger eller bevegelse i vannet.