Elektromotorisk Spenning

Hensikt: 	Måle sammenhørende verdier av polspenningen og strøm i kretsen ved forskjellige verdier av Ry. Finne verdi for spenningskildens ems og indre resistans.

Utstyr:  	Spenningskilde, voltmeter, dreiemotstand, ledninger og amperemeter.

Utførelse: 	Vi satt sammen kretsen slik figuren viser, men målte først polspenningen når spenningskilden var ubelastet (lik emsen). Deretter målte vi sammenhørende verdier av Up og I ved forskjellige verdier av ytre resistans (dreiemotstand). Vi gjorde en lineær regresjon på resultatene og kom fram til noe som lignet på denne grafen.

Resultater:

| I(A) | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 3,7 | 4,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up(V) | 5,60 | 5,55 | 5,50 | 5,40 | 5,25 | 5,15 | 4,60 | 4,25 |

Up=-0,31x+5,75

Konklusjon: 	Elektromotorisk spenning (ems) er definert som,  der E er energien den positive ladningen Q mottar når den går fra den negative polen til den positive polen inne i en spenningskilde. (=UP+RiI ( UP=(- RiI. Vi kan sammenligne denne formelen med resultatet vi fikk ved regresjonen da Up=-0,31x+5,75. Vi kan se at emsen er ca. 5,75V og at den indre resistansen i spenningskilden er 0,31(. Den elektromotoriske spenningen driver strømmen gjennom en strømkrets som er koblet til en spenningskilde. En kan legge merke til at emsen er større en polspenningen, dette fordi (=RyI+ RiI, mens polspenningen bare er lik den ytreresistansen multiplisert med strømmen.