Luftmotstand

Hypotese:	Ved bevegelse i luft er luftmotstanden proporsjonal med kvadratet av farten. L = k  v2.

Hensikt: 	Måle maksimalfarten ved fritt fall som varierer med massen, og finne konstanten k for en muffinsform (sjekke hypotesen).

Utstyr:  	4 muffinsformer, CBR og TI-83.

Utførelse: 	Klargjør programmet Physics på TI-83. (t = 0,05s og n = 50. Total eksperimentlengde blir da T = 2,5s. Måler maksimumsfarten til muffinsform i fritt fall. Gjentar forsøket med 2, 3 og 4 muffinsformer opp i hverandre.

Resultater:

| Antall m | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse m (kg) | 0,00060 | 0,00120 | 0,00180 | 0,00240 |
| Fart v (m/s) | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 2,6 |
| v2 (m2/s2) | 1,69 | 3,61 | 4,84 | 6,76 |

Konklusjon: 	Ved fritt fall øker luftmotstanden med farten, inntil v er konstant. Da er F = 0 og mg = kv2 ( v2 = . Ved å legge inn resultatene på TI-83 ser vi at v2 er proporsjonal med massen. Ved lineær regresjon finner vi at y ( 2800X + 0,05. Dermed er k = = 0,035. Enheten for                                    k = . Dette forsøket støtter under hypotesen L = kv2. Konstanten k vil være lik for alle gjenstander med samme form som en muffinsform.